## Slide 1: Построение срединных поверхностей

## Slide 2: Для чего нужны срединные поверхности?
Срединная поверхность - это геметрическое место точек центров окружностей, вписанных в фигуру.
Построение срединных поверхностей позволяет свести к минимуму проблему сложности моделирования крупных систем, состоящих из огромного числа взаимосвязанных 2D-моделей.
Срединные поверхности используются для упрощения вычислительной сложности расчетов на модели, для уменьшения временной сложности расчетов.
По срединной поверхности возможно восстановление геометрии модели.

## Slide 3: Актуальность построения срединной поверхности
  Актуальность предопределена широкой важностью проблем, решаемых использованием построенной срединной поверхности вместо оригинальной модели.

## Slide 4: Проблемы построения срединной поверхности
Проблемы построения срединных поверхностей возникают из-за различных изгибов исходной модели, при котором оно будет неоднозначным.
Из чего вытекает основная проблема - неавтоматизированное построение срединной поверхности. Участие человека носит систематический характер.
Процесс построения сводится к тому, что оператор вынужден шаг за шагом упрощать модель. Например, разрезать её, заново выделять в ней поверхности оболочки, и, после просмотра результата, принимать решение о том, корректна ли построена поверхность. В случае некорректно построенной срединной поверхности, процесс повторяется.
Когда же таких моделей объектов действительно много, оператор становится слабым звеном такого процесса, существенно замедляя его, что также сказывается на качестве конечных работ.

## Slide 5: Наша цель
  Нашей целью является автоматизация процесса построения срединной поверхности для моделей тел в плоскости.

## Slide 6: Постановка задачи
Математическая модель
Исходные данные:
Есть контур фигуры. Контур состоит из сегментов, представляющих собой кривые Безье до 3-го порядка и точек соединения этих сегментов.
K = {S,V}, где S – множество сегментов, V – множество точек соединения
Точность разбиения контура на отрезки -
Точность построения срединной поверхности .
Решением задачи является построенная срединная поверхность
X = {}, где – точка срединной поверхности
Ограничения задачи:
Пусть – точка срединной поверхности. Тогда C – множество точек, равноудалённых от точки на расстояние R.
, где и

## Slide 7: Алгоритм
На данном этапе исследования проблемы был реализован базовый алгоритм, строящий классическую срединную поверхность с двумя параметрами точности:
Точность разбиения контура на отрезки -
Точность построения срединной поверхности .
Алгоритм состоит из трех этапов:
Разбиение контура на линейные сегменты с заданной точностью - .
Поиск точек срединной поверхности, находящихся на расстоянии, удовлетворяющем заданной точности - .
Соединение точек срединной поверхности.

## Slide 8: Этап 1. Разбиение контура на линейные сегменты
Параметры этапа: контур K, точность .
  Выбираем сегмент S из K.
  Задаём начальную величину t для уравнения Безье. (t = 0)
  По уравнению Безье находим точки и , используя текущий параметр t, точки , используя параметр t +
  Добавляем в список сегментов новый линейный сегмент от точки .
  Увеличиваем t на .
  Если t ≤ 1 - , то на вовзращаемся на Шаг 3.
  Если в K есть ещё сегменты, то на Шаг 1, иначе заканчиваем, возвращаем список полученным сегментов.

## Slide 9: Этап 2. Поиск точек срединной поверхности
Параметры этапа: список линейных сегментов.
Шаг 1. Выбираем два соседних сегмента из списка. Находим их срединные точки:
    Вычисляем для сегмента координаты вектора нормали.
    Задаём Rmax и Rmin – максимальное и минимальное значение радиуса окружности, а также начальное значение радиуса R = Rmax.
    Находим центр окружности – точку center. Она лежит на векторе нормали, проходящем, через срединную точку. Координаты точки считаются по формулам:
    Меняем значение R = (Rmax + Rmin)/2 и соответственно координаты точки center
    Проверяем, пересекает ли окружность с центром в точке center и радиусом R сегменты из списка, а также выходит ли окружность за границы контура. Если выходит, то Rmax = R и на Шаг 6. Если не выходит, но один из сегментов пересекает в двух точках, то Rmax = R и на Шаг 6. Если не выходит и не пересекает ни одного из сегментов, то Rmin = R и на Шаг 6. Если не выходит и касается двух или больше сегментов в одной точке, то на Шаг 8.

## Slide 10: Этап 2. Поиск точек срединной поверхности
  Шаг 2. Сравниваем расстояние между полученными срединными точками, если оно больше требуемого, то:
    Если угол больше 180 градусов: используем биссектрису между сегментами вместо нормали, новый сегмент – точка, из которой идет биссектриса.
    Иначе делим 2 сегмента на четыре части:
    От начала сегмента 1 до середины сегмента 1. От середины сегмента 1 до конца сегмента 1.
    От начала сегмента 2 до середины сегмента 2. От середины сегмента 2 до конца сегмента 2.
    По новой отправляем на Шаг 1.
  Если меньше, то сохраняем полученную точку в список точек срединной поверхности, переходим к следующему сегменту.

## Slide 11: Этап 3. Соединение точек срединной поверхности
Получаем вычисленные точки срединной поверхности.
ПО соседним двум точкам строим сегмент.
Последовательно соединияем получившиеся сегменты.

## Slide 12: Пример построения классической срединной поверхности

## Slide 13: Вывод